## Slide 1
TE3002B Implementación de Robótica Inteligente
10 de Abril del 2024
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 2: Bienvenida
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 3
“La robótica móvil puede definirse como sistemas robóticos que pueden desplazarse en distintos entornos y que cuenta con distintas capacidades que les permiten ejecutar tareas complejas, ya sea de forma autónoma o controlados por un operador humano..”
–Katsuhiko Ogata
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 4: Clase Anterior 02
-Robots Móviles con ruedas
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 5
Odometría: integración del movimiento de la rueda para estimar la posición
del robot.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 6
Dead reckoning: Usando sensores de orientación y con información de
velocidad, se estima la posición integrando el movimiento
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 7
No es fiable la estimación con sensores propioceptivos (suelo irregular,
deslizamiento, etc.): se utiliza sensores exteroceptivos (IMU, etc.)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 8
Para describir la trayectoria de una partícula como una curva en el espacio como la que se muestra en la figura, más que describirla con una expresión que relacione una de sus coordenadas en términos de las otras dos, es necesario expresar cada una de las coordenadas de la partícula como una función del tiempo t..
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Curvas paramétricas

## Slide 9
Para realizar el seguimiento de una partícula que se mueve en el espacio, se tira un vector r desde el origen del espacio cartesiano hasta la partícula y visualizamos los cambios en r
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Curvas paramétricas

## Slide 10: Clase Actual 03
-Configuraciones de Robots Móviles con ruedas
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 11
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Configuraciones de robot móviles con ruedas

## Slide 12
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Robot tipo ackerman
La configuración Ackerman es la utilizada en los vehículos de cuatro ruedas convencionales. Las dos ruedas delanteras giran para controlar la orientación y las traseras se mantienen paralelas. Cuando se efectúa un giro, la rueda interior gira en un ángulo mayor que la exterior para evitar el deslizamiento.
Distancia entre ejes
Radio de Giro

## Slide 13
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Robot tipo omnidireccional
Se definen robots omnidireccionales a aquellos que cuentan con movilidad en cualquier dirección, desde un punto arbitrario en un plano sin tener que rotar previo al comienzo del desplazamiento
Se adjuntan los giros que deben hacer las ruedas para posibilitar todos los tipos de desplazamiento posibles.

## Slide 14
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Robot tipo diferencial
Un robot con tracción diferencial es un vehículo que utiliza un sistema de transmisión de dos ruedas independientes, es decir, cada rueda esta unida a su propio motor. En consecuencia, su movimiento (locomoción) se basa en la diferencia de velocidades de las dos ruedas instaladas en un único eje.

## Slide 15
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Sistema de coordenadas polares
Las coordenadas polares o sistema de coordenadas polares son un sistema de coordenadas bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo.
Origen o polo

## Slide 16
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Sistema de coordenadas polares
Con coordenadas polares señalas un punto diciendo la distancia y el ángulo que se forma:

## Slide 17
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Sistema de coordenadas cartesianas
Con coordenadas cartesianas se indica un punto diciendo la distancia de lado horizontal y la distancia vertical:

## Slide 18
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de cartesianas a polares
Si se tiene un punto en coordenadas cartesianas (x,y) y se desea convertir en coordenadas polares (r,θ), necesitamos resolver un triángulo del que conoces dos lados.
Ejemplo: ¿qué es (12,5) en coordenadas polares?

## Slide 19
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de cartesianas a polares
Ejemplo: ¿qué es (12,5) en coordenadas polares?
Usamos el teorema de Pitágoras para calcular el lado largo (la hipotenusa):

## Slide 20
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de cartesianas a polares
Ejemplo: ¿qué es (12,5) en coordenadas polares?
Usa la función tangente para calcular el ángulo:

## Slide 21
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de cartesianas a polares
Ejemplo: ¿qué es (12,5) en coordenadas polares?
Así que las fórmulas para convertir coordenadas cartesianas (x,y) a polares (r,θ) son:

## Slide 22
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de polares a cartesianas
Si tienes un punto en coordenadas polares (r, θ) y lo quieres en coordenadas cartesianas (x,y) necesitas resolver un triángulo del que conoces el lado largo y un ángulo:
Ejemplo: ¿qué es (13, 23 °) en coordenadas cartesianas?

## Slide 23
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de polares a cartesianas
Ejemplo: ¿qué es (13, 23 °) en coordenadas cartesianas?
Usamos la función coseno para x:

## Slide 24
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de polares a cartesianas
Ejemplo: ¿qué es (13, 23 °) en coordenadas cartesianas?
Usamos la función seno para y:

## Slide 25
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Conversion de polares a cartesianas
Ejemplo: ¿qué es (13, 23 °) en coordenadas cartesianas?
Así que las fórmulas para convertir coordenadas polares (r, θ) a cartesianas (x, y) son:

## Slide 26
Actividad 1.3 (Parametrización de trayectorias)
1. Crear un nuevo repositorio nuevo con el nombre: Actividad 1.3 (Parametrización)
2. Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 27
Actividad 1.3 (Parametrización de trayectorias)
2. Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 28
Actividad 1.3 (Parametrización de trayectorias)
4. Generar un reporte de los pasos para poder obtener las funciones y graficos de las trayectorias parametrizadas. Incluir el Código en MATLAB
5. Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 29
Fin de la Sesión
Preguntas?
Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez