## Slide 1
TE3002B Implementación de Robótica Inteligente
05 de Abril del 2024
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 2: Bienvenida
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 3
“La robótica móvil puede definirse como sistemas robóticos que pueden desplazarse en distintos entornos y que cuenta con distintas capacidades que les permiten ejecutar tareas complejas, ya sea de forma autónoma o controlados por un operador humano..”
–Katsuhiko Ogata
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 4: Clase Anterior 01
-Tipos de Robots Móviles
-Mapeo
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 5
Fijo en el entorno: Su base está fija
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robot Móvil vs Manipulador
Robot Manipulador

## Slide 6
No está fijo en el entorno: Su base se desplaza, posee locomoción
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robot Móvil vs Manipulador
Robot Móvil

## Slide 7
Es la habilidad para moverse de un lugar a otro. Describe el movimiento de un mecanismo en su entorno.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Locomoción
Robot Móvil

## Slide 8
Robots aéreos: ala fija, hélices (quadcopter, hexacopter, etc.)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Medio de Navegación
Aire

## Slide 9
Robots móviles terrestres: ruedas, patas, mecanismos “bioinspirados”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Medio de Navegación
Tierra

## Slide 10
robots submarinos: con propulsores. En muchos casos se intenta “imitar” a la naturaleza
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Medio de Navegación
Agua

## Slide 11
Representación de un robot aéreo (6D)
- Posición xp (3D): coordenadas cartesianas
- Orientación xo (3D): Roll-pitch-yaw, ángulos de Euler, cuaterniones, etc.
• Vector de configuración 6D: x
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts aéreos

## Slide 12
Representación de un robot aéreo (6D)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts aéreos

## Slide 13
Representación de un robot aéreo (6D)
- Posición xp (3D): coordenadas cartesianas
- Orientación xo (3D): Roll-pitch-yaw, ángulos de Euler, cuaterniones, etc.
• Vector de configuración 6D: x
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts submarinos

## Slide 14
Representación de un robot aéreo (6D)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts submarinos

## Slide 15
Representación de un robot con patas (6+n)-D
- Posición xbp (3D): coordenadas cartesianas
- Orientación xbo (3D): Roll-pitch-yaw, ángulos de Euler, cuaterniones, etc.
• Articulares actuadas qa (n-D): articulaciones prismáticas o de revolución
• Vector de configuración: (6+n)-D (coordenadas generalizadas)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts terrestres con patas

## Slide 16
Representación de un robot con patas (6+n)-D
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts terrestres con patas

## Slide 17
Representación de un robot con patas (6+n)-D
Para las articulaciones actuadas
-Cada pata se modela como una cadena cinemática serial manipulador con
respecto a la base del robot
-Luego se expresa con relación al sistema inercial
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts terrestres con patas

## Slide 18
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Robóts terrestres con patas

## Slide 19: Clase Actual 02
-Robots Móviles con ruedas
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 20
Representación de un robot con ruedas (2D)
En robótica móvil 2D se suele escribir
posición y orientación en un solo vector:
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Análisis con radianes

## Slide 21
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Representación de robots móviles
Análisis con radianes
YI
XI
I = (1, 0, pi/2 )
1
1
XR
YR
XR
YR
R = (0, 1, pi/2 )
90º = pi/2

## Slide 22
Odometría: integración del movimiento de la rueda para estimar la posición
del robot.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 23
Dead reckoning: Usando sensores de orientación y con información de
velocidad, se estima la posición integrando el movimiento
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 24
No es fiable la estimación con sensores propioceptivos (suelo irregular,
deslizamiento, etc.): se utiliza sensores exteroceptivos (IMU, etc.)
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Posición/orientación

## Slide 25
Para describir la trayectoria de una partícula como una curva en el espacio como la que se muestra en la figura, más que describirla con una expresión que relacione una de sus coordenadas en términos de las otras dos, es necesario expresar cada una de las coordenadas de la partícula como una función del tiempo t..
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Curvas paramétricas

## Slide 26
Para realizar el seguimiento de una partícula que se mueve en el espacio, se tira un vector r desde el origen del espacio cartesiano hasta la partícula y visualizamos los cambios en r
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez
Robots Móviles con ruedas
Curvas paramétricas

## Slide 27
Actividad 2.1 (Parametrización de trayectorias)
1. Crear un nuevo repositorio nuevo con el nombre: Actividad 2.1 (Parametrización)
2. Implementar el código requerido para generar la parametrización de las siguientes trayectorias en un plano 2D.
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 28
Actividad 2.1 (Parametrización de trayectorias)
3. Obtener las siguientes trayectorias definidas a partir de curvas paramétricas
a) x =2t, y = (t−3t)/3, t ∈[−2,2]
b) x =t−3sen(t), y = 4−3cos(t), t ∈ [0,10]
c) x =3cos(t)−cos(3t), y = 4sin(3t), t ∈ [0,2π]
d) x = cos(t) + 1/2cos(7t) + 1/3sen(17t), y = sen(t) + 1/2sen(7t) + 1/3cos(17t), t ∈ [0,2π]
e) x =17cos(t)+7cos(17+7t), y = 17sen(t) −7sen(17t), t ∈ [0,2π]
f) x =2cos(t), y = 2sen(t), 7 t), t ∈ [0,14π]
g) x =5t−4sen(t), y = 5−4cos(t), t ∈ [−2π,2π]
h) x =4cos(t)+cos(4t), y = 4sen(t) −sen(4t), t ∈ [0,2π]
i) x =sen(2t), y = sen(3t), t ∈ [0,2π]
j) x =sen(4t), y = sen(5t), t ∈ [0,2π]
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 29
Actividad 2.1 (Parametrización de trayectorias)
4. Generar un reporte de los pasos para poder obtener las funciones y graficos de las trayectorias parametrizadas. Incluir el Código en MATLAB
5. Subir el link del repositorio en CANVAS para “Evaluación”
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez

## Slide 30
Fin de la Sesión
Preguntas?
Alfredo.garcias@tec.mx
https://itesm.zoom.us/j/9648719322
Facilitador: PhD Alfredo García Suárez